Администрация Бельковского сельского поселения

Вохомского муниципального района

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02 февраля  2017 г.              № 7

Об утверждении актуализированной

схемы теплоснабжения

Бельковского сельского поселения

Вохомского муниципального района

Костромской области

Рассмотрев проект актуализированной схемы теплоснабжения Бельковского сельского поселения Вохомского муниципального района Костромской области, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Уставом муниципального образования Бельковское сельское поселение Вохомского муниципального района Костромской области, администрация постановляет:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Бельковского сельского поселения Вохомского муниципального района Костромской области (Приложение №1).

2. Постановление администрации Бельковского сельского поселения от 12 апреля 2016 г. № 18 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Бельковского сельского поселения Вохомского муниципального района Костромской области» считать утратившим силу.

3. Опубликовать данное постановление в Информационном вестнике и на сайте Бельковского сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

Бельковского сельского поселения:                          Н.В.Клюшов

Утверждена

постановлением администрации

Бельковского сельского поселения

от 02.02.2017 г. № 7

Схема

теплоснабжения бельковского сельского поселения ВОХОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Костромской области

(актуализированная)

Схема теплоснабжения Бельковского сельского поселения

(актуализированная)

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Бельковского сельского поселения.

1.1.Существующее состояние.

Бельковское сельское поселение входит в состав Вохомского муниципального района Костромской области,  находится в его центральной части, граничит: c севера – с Лапшинским, с юга – с   Петрецовским сельскими поселениями, на востоке – с Октябрьским, на запада – с Павинским муниципальными районами Костромской области. Вохомское сельское поселение территориально расположено внутри Бельковского сельского поселения.

Административным центром Бельковского сельского поселения является деревня Бельково, расположенная на расстоянии 2 км от районного центра п. Вохма. Расстояние от д. Бельково до областного центра – г. Костромы составляет 470 км.  Площадь поселения составляет 744,46 км². На его территории расположены 80 населенных пунктов.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Бельковского сельского поселения осуществляется по следующей схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Бельковского сельского поселения  осуществляют учреждениями расположенными в отапливаемых данными котельными зданиях.

В системе теплоснабжения поселения насчитывается 4 муниципальных котельных:

Теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории предприятий.

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |
| Бельковское сельское поселение |
| 1 | Котельная МОУ«Троицкая ООШ с. Троица | Здание школы | Нет |  |  | МОУ Троицкая ООШ |
| 2 | Котельная МОУ «Согорская ООШ» | Здание школы | 70 | 70 | - | МОУ«Согорская ООШ» |
| 3 | Котельная МОУ Сосновская НОШ д. Марково | Здание школы, дет.сада и библиотеки | нет | - | - | МОУ Сосновская НОШ |
| 4 | Котельная МОУ Сосновская НОШ д. Осипино | Здание школы, дет.сада, дома культуры и библиотеки | нет |  |  | МУК МСКО |

Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2017 год |
| --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РСТ с учетом передачи (руб.) |
| Тепловая энергия |  |
| 1 | МУК «МСКО» | 2079 |

1.2. Параметры функциональных зон, выделенных на территории  Бельковского сельского поселения

| №№ | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2011г) | Расчетный срок (2031г) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
| 1. | Зона преимущественного гражданского строительства | 1161,4 | 1,56 | 1161,4 | 1,56 | Жилищное строительство |
| 2. | Зона развития лесного хозяйства | 43123 | 57,93 | 43123 | 57,93 |  |
| 3. | Зона преимущественного сельскохозяйственного использования | 16609,5 | 22,31 | 16609,5 | 22,31 | 1. строительство молочно-товарной фермы на 400 голов коров и реконструкция существующих животноводческих ферм ООО «Латышово»; 2. строительство молочно-товарной фермы на 200 голов. Увеличение поголовья коров до 200 голов (СПК «Заря») до 2031г. |
| 4. | Рекреационная зона | 13552 | 18,20 | 13552 | 18,20 | Создание зоны отдыха с возможным строительством объектов для рекреационной деятельности (турбаз, домов отдыха и т.п.) |
|  | ИТОГО: | 74445,9 | 100,00 | 74445,9 | 100,00 |  |

1.3.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| Наименование котельной | Годовая выработка |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) | Теплоноситель (м3) |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Бельковское сельское поселение |
| Котельная школы с. Троица | 214 | 0 | 3 | 0 |
| Котельная школы с. Согра | 152 | 0 | 4 | 0 |
| Котельная школы д. Осипино | 127 | 0 | 3 | 0 |
| Котельная школы д. Марково | 65 | 0 | 3 | 0 |

1.4.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Объем отапливаемых объектов | Годовое потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) | Теплоноситель (м3) |
|  |  |  |  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| Бельковское сельское поселение |
| 1 | Котельная Троицкой ООШ | Здание школы | 4783 | 226,7 | 0 | 4,5 |  |
| 2 | Котельная Согорской ООШ | Здание школы | 1106 | 52,4 | 0 | 1,5 |  |
| 3 | Котельная Сосновской НОШ д.Марково | Здание школы | 1188 | 56,3 | 0 | 1,3 |  |
| 4 | Котельная Сосновской НОШ д.Осипино | Здание школы | 1520 | 72,0 | 0 | 1,6 |  |
|  |  | итого | 12471 | 581,3 | 0 | 12,9 |  |

Учитывая, что Генеральным планом Бельковского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселении с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |
| --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Бельковское сельское поселение |
| Котельная Согорской ООШ с Согра |
|  |  |  | Здание школы 70 м |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Бельковское сельское поселение |  |  |
| 1 Котельная Троицкой ООШ с Троица | 0,17 | В работе |
| 2 Котельная Согорской ООШ с Согра | 0,25 | В работе |
| 3. Котельная Сосновской НОШ д Осипино | 0,17 | В работе |
| 4 Котельная Сосновской НОШ д Марково | 0,12 | В работе |

Все котельные находятся в ведении школьных и дошкольных учреждений.  Учреждения культуры обслуживает   отдел культуры Вохомского муниципального района.

Теплоснабжение клубов и ФАПов  обеспечивается автономными муниципальными котельными.

Модернизация системы теплоснабжения  Бельковского сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки  предлагается осуществить от  автономных источников.

Теплоснабжение перспективных объектов  предлагается также осуществить от автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электро-водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Поселение не  газифицировано. Поэтому все индивидуальные жилые дома оборудованы отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления - горбыль).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет 27 тыс. Гкал/год.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Бельковского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Вохомский муниципальный район |  |  |

| Бельковское сельское поселение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 Котельная Троицкой ООШ с Троица | 0,0001 | 0,0001 |
| 2 Котельная Согорской ООШ с Согра | 0,0003 | 0,0003 |
| 3. Котельная Сосновской НОШ д Осипино | 0,0003 | 0,0003 |
| 4 Котельная Сосновской НОШ д Марково | 0,0001 | 0,0001 |

2.6.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Бельковское сельское поселение |  |  |
| 1.Котельная Троицкой ООШ | 0,17 | 0,17 | 0 |
| 2.Котельная Согорской ООШ | 0,25 | 0,25 | 0,11 |
| 3.Котельная Сосновской ООШ д. Марково | 0,12 | 0,12 | 0 |
| 4.Котельная Сосновской ООШ д. Осипино | 0,17 | 0,17 | 0 |

передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Бельковское сельское поселение |  |  |
| Котельная Согорской ООШ | 13,4 | 22,6 |
| Итого: | 13,4 | 22,6 |

# Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом поселения  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2018 | 2019 |  |  |
| 8 | Замена 2х котлов «Универсал» в котельной Согорской ООШ 2-мя энергосберегающими котлами |  |  | 420 |  | 420 | - снижение затрат на ремонтные работы котлов и теплосети; -использование дешевого топлива 150,0 тыс. руб.ежегодно; |

4.3.Предолжения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Котельная Согорской ООШ Замена 2х котлов Универсал энергоэффективными котлами |  | Экономия средств на приобретение топлива |

4.4.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Не имеется |  |  |

4.5.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом   сельского поселения    меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бельковское сельское поселение |
| 1 | Котельная школы с Троица | КО-100 | 2 | 2010 | 0,17 | 0,08 |
| 2 | Котельная Согорской школы | Универсал | 2 | 1969 | 0,25 | 0,11 |
| 3 | Котельная Сосновской НОШ д. Марково | КВ-300 | 1 | 1978 | 0,12 | 0,12 |
| 4 | Котельная Сосновской НОШ д. Осипино | КО-200 | 1 | 2012 | 0,17 | 0,12 |

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования  проведены.

# ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 35,2 | 28,8 |
| 7 | 35,7 | 31,8 |
| 6 | 36,1 | 32,7 |
| 5 | 37,5 | 33,7 |
| 4 | 37,9 | 34,6 |
| 3 | 41,3 | 36,6 |
| 2 | 42,7 | 37,2 |
| 1 | 45,0 | 38,1 |
| 0 | 46,1 | 39,0 |
| -1 | 48,7 | 40,8 |
| -2 | 50,0 | 41,2 |
| -3 | 51,3 | 42,1 |
| -4 | 52,0 | 43,3 |
| -5 | 52,5 | 43,6 |
| -6 | 53,2 | 44,0 |
| -7 | 54,5 | 44,6 |
| -8 | 55,8 | 45,2 |
| -9 | 56,0 | 46,1 |
| -10 | 57,3 | 46,9 |
| -11 | 57,8 | 47,2 |
| -12 | 58,8 | 47,8 |
| -13 | 59,2 | 48,3 |
| -14 | 60,3 | 49,0 |
| -15 | 61,2 | 49,5 |
| -16 | 62,7 | 50,3 |
| -17 | 62,9 | 50,8 |
| -18 | 63,1 | 51,2 |
| -19 | 64,2 | 51,8 |
| -20 | 65,5 | 52,4 |
| -21 | 66,7 | 53,1 |
| -22 | 67,9 | 54,3 |
| -23 | 68,1 | 55,2 |
| -24 | 70,3 | 55,9 |
| -25 | 71,5 | 56,4 |
| -26 | 74,6 | 58,8 |
| -27 | 75,8 | 59,9 |
| -28 | 76,0 | 60,5 |
| -29 | 79,1 | 63,4 |
| -30 | 88,3 | 66,5 |
| -31 | 89,4 | 67,2 |
| -32 | 91,7 | 67,9 |
| -33 | 92,9 | 68,6 |
| -34 | 93,6 | 69,3 |
| -35 | 95,0 | 70,0 |

Учитывая, что вторая очередь Генерального плана сельского поселения рассчитана до 2030 года, предложения по перспективной тепловой мощности могут быть также рассчитаны до 2030 года.

# Раздел 5.Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом  поселения  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

# Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

# Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Весь жилой фонд, крупные общественные здания, бюджетные учреждения отапливается автономными источниками тепла.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

# Раздел 8. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Бельковского сельского поселения нет бесхозяйных тепловых сетей.